ООО «Лезер»

Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил

www.lezer.org

e-mail:lezerwood@list.ru

тел. 8(922)22-04-109; факс (3435)92-63-37

ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ СТАНОК MB4020

| MB4020 | Схема обработки |
| --- | --- |

Поставщик: V-HOLD (Китай)

Назначение: Основное назначение: - производство погонажных изделий с максимальной скоростью до 24 м/мин. Возможное применение:- профилирование оконного бруса; - калибровка доски

Отличительные характеристики:

- Точная настройка прижимной пластины с помощью механической цифровой шкалы.

- Устройство подачи короткого материала позволяет обрабатывать детали минимальной длины 240 мм, опционально до 200 мм.

- Приводные подающие ролики обеспечивают плавность входа при подаче.

- Дополнительный поднимающийся подающий ролик обеспечивает дополнительную плавность при подаче коротких деталей.

- Усиленный редуктор обеспечивает мощную и точную подачу материала.

- Прецизионный шпиндель обеспечивает максимальную стабильность резания и постоянную точность.

- Цельнолитая станина, подвергнутая специальной термообработке обеспечивает максимальную стабильность и жесткость.

Технические характеристики

| Модель |  | MB4020х4 | MB4020х5 | MB4020х6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная рабочая ширина | мм | 25-200 | 25-200 | 25-200 |
| Максимальная рабочая толщина | мм | 8-120 | 8-120 | 8-120 |
| Длина рабочего стола | мм | 1950 | 1950 | 1950 |
| Скорость подачи | М/мин | 5-24 | 5-24 | 5-24 |
| Посадочный диаметр шпинделя | мм | 40 | 40 | 40 |
| Частота вращения шпинделей | Обор/мин | 6000 | 6000 | 6000 |
| Мощность двигателей | первый верхний шпиндель | кВт / лс | 7,5 /10 | 7,5 /10 | 7,5 /10 |
|  | второй верхний шпиндель | кВт / лс |  |  | 7,5 /10 |
|  | первый нижний шпиндель | кВт / лс | 5,5 /7,5 | 5,5 /7,5 | 5,5 /7,5 |
|  | второй нижний шпиндель | кВт / лс |  | 7,5 /10 | 7,5 /10 |
|  | Левый и правый вертикальный шпиндель | кВт / лс | 5,5 /7,5 5,5 /7,5 | 5,5 /7,5 5,5 /7,5 | 5,5 /7,5 5,5 /7,5 |
|  | Подъемный агрегат | кВт / лс | 0,75 / 1 | 0,75 / 1 | 0,75 / 1 |
|  | Подающий агрегат | кВт / лс | 4/5,5 | 4/5,5 | 4/5,5 |
| Общая мощность |  | 28,75 /39 | 36,25/49 | 43,75/59 |
| Диаметр шпинделя | верхний шпиндель | мм | 125–180 | 125–180 | 125–180 |
|  | Первый нижний | мм | 125 | 125 | 125 |
|  | Длина ножей | мм | 145 | 145 | 145 |
|  | Второй нижний | мм | 125– 180 | 125– 180 | 125– 180 |
|  | Левый и правый вертикальный шпиндель | мм | 125–180 | 125–180 | 125–180 |
| Давление воздуха | МРа | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Диаметр подающего ролика | мм | 140 | 140 | 140 |
| Диаметр стружкоотвода | мм | 140 | 140 | 140 |
| Цена, USD |  | 23 900 | 27 750 | 31 200 |
| Наличие на складе |  | В наличие | В наличие | заказ |

| Преимущества и особенности |
| --- |
|  | Обрезиненные приводные ролики на выходе для обеспечения высокого качества поверхности строганной заготовки |
|  | Контрольная панель Позволяет удобно и точно осуществлять управление станком и регулировать настройку пневматических прижимов |
|  | Плавная регулировка скорости подачи позволяет оператору легко и удобно без открытия кожуха осуществлять настройку. Скорость подачи регулируется бесступенчато при помощи вариатора |
|  | Пневмоприжим приводных протягивающих роликов позволяет осуществлять более качественное позиционирование заготовки в станке, тем самым повышая качество обработки |
|  | Устройство подачи коротких заготовок специально предназначено для заготовок длиной от 200 мм |
|  | Система смазки стола Позволяет осуществлять смазку стола по всей длине с одного портала, что экономит расходные материалы и продляет срок службы станка |
|  | СЕ сертификация Станки выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативов европейского сообщества |
|  | Высокоточные шпиндели позволяют достигать высокого качества строгания |
|  | Универсальный шпиндель Позволяет обрабатывать заготовку с любой стороны |

# Условия поставки:           Склад покупателя

Условия оплаты:               Платёж -  100 % после подписания договора

# Время  поставки:  	 7- 10  дней. после оплаты 100%

# Все платежи с банковской гарантией.

# Платежи производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

# Гарантия  12 мес. после пуска, но не более 13 месяцев от получения оборудования.

Оборудование принадлежит продавцу до полной оплаты по счёту.